## Slide 1
GPS 정리
2023년도 ICT 동아리

## Slide 2
목차
1
GPS 개념 및 동작원리
2
GPS 부품 및 코드 작성
3
결과 및 개선사항

## Slide 3
GPS 개념 및 동작원리
Part 1.

## Slide 4
GPS 개념 및 동작원리
Part 1.
GPS (Global Positioning System)
위성 항법 시스템으로, GPS 수신 모듈은 지구 궤도를 돌고 있는 위성으로부터 나온 데이터의 분석을 통해
현재 위치의 위도, 경도, 시간 등을 시리얼 통신 (UART 통신) 을 통해 받아 볼 수 있는 모듈

## Slide 5
GPS 개념 및 동작원리
Part 1.
여러 송출원에서 신호를 쏘고 이를 모듈에서 수신하여 자신의 현재 위치를 계산하여 알아내는데, 수신기의 위치를 특정하기 위해서는 최소 4개의 위성이 필요하다.
이 중 3개 이상의 위성이 정확한 시간과 변위를 측정한 뒤 삼각점의 위치를 구하는 삼변 측량기법으로 위치를 파악하고, 3개 위성이 각각 측정하는 세 개의 범위가 서로 교차되는 지점이 수신기의 위치가 된다.
나머지 1개의 위성은 시간 오차를 보정하기 위해 사용

## Slide 6
GPS 부품 및
코드 작성
Part 2.

## Slide 7
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
BN-880Q
제품 이미지 및 스펙
정격 전압
제품 크기
기본 baud rate
인터페이스
3V – 5V (정격 5V)
9600
TTL
28mm * 28mm
데이터 프로토콜
NMEA-0183
안테나
내장형

## Slide 8
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
BN-880Q
제품 이미지 및 스펙
1번 핀 : SDA
4번 핀 : RX
2번 핀 : GND
3번 핀 : TX
5번 핀 : VCC
6번 핀 : SCL
1번, 6번 핀으로 I2C 통신을 통해 나침반 센서 통신
2번, 5번 핀으로 전력 공급
3번, 4번 핀으로 GPS 정보 송수신

## Slide 9
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
BN-880Q와 STM32 보드의 결선도

## Slide 10
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
BN-880Q의 데이터 시트

## Slide 11
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
BN-880Q의 데이터 시트

## Slide 12
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
NMEA 프로토콜과 UBX 프로토콜

## Slide 13
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
$로 시작해서 GP가 앞에 붙는 NMEA 코드 이름, 콤마로 구분되는 각 필드 데이터,
맨 마지막은 16진수 두자리 *3C 같은 형태의 체크섬이 나오고 CR, LF를 붙여 한 줄로 끝남
NMEA 프로토콜

## Slide 14
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
$GPGGA
$GPVTG
$GPRMC
$GPGLL
$GPGSA
$GPGSV
GPS의 기준값
GPS 데이터 사용을 위해 추천되는 최소한의 데이터
지리적 위치의 위도, 경도
지구 표면 상의 항공 궤도와 대지 속도
GNSS DOP and Active Satellite의 약자, 현 위치에서 잡히는 각각의 위성 상태 확인. GPS의 수신 상태를 점검하는데 사용된다.
GNSS Satellite in View의 약자, 현재 위치에서 보이는 각각 위성의 상태에 대해 나와있다. 한 문장에 4개의 위성 정보가 나온다.
NMEA 프로토콜 -> 위도와 경도를 얻어낼 수 있는 것은 $GPGGA와 $GPRMC이다

## Slide 15
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
GPS 파싱
GPS 모듈은 NMEA(National Marine Electronics Association) 프로토콜이라 불리는 형식으로 위치, 방향, 시간, 좌표 등의 데이터가 담긴 정보를 문자열 형태로 출력해준다. 따라서 GPS 수신기로 들어오는 문자열을 파싱(Parsing)해서 정수, 실수 등 원하는 값을 추출해 내는 작업이 필요하다.
GPS Raw 데이터는 굉장히 복잡하기 때문에 라이브러리를 사용하면 간편하게 원하는 정보를 얻어낼 수 있다.

## Slide 16
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
프로그램 동작 흐름도
GPS의 baud rate를 9600으로 설정 ($GPGGA로 설정) [ STM32 (UART TX) -> GPS (UART RX) ]
GPS에 전원 공급시 바로 GPS 값을 수신 받음 [ STM32 (UART RX) <- GPS (UART TX) ]
Sscanf를 사용해서 체크섬 계산 -> $GPGGA가 맞는 지 확인
위도 경도를 “ 데이터 형식＂으로 쪼갬 (파싱 작업)
Usb to uart로 데이터를 보내 데이터가 정상적인지 확인

## Slide 17
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
코드 작성
UART 인터럽트
콜백함수
체크섬

## Slide 18
GPS 부품 및 코드 작성
Part 2.
코드 작성
경도, 위도 데이터 수신 및 파싱
데이터 계산

## Slide 19
동작 결과 및 개선사항
Part 3.

## Slide 20
동작 결과 및 개선사항
Part 3.
동작 결과
Usb to Uart를 통해 GPS 작동상태를 직접 송수신해보았으나,
UTC 시간만 수신 받음 (UTC 시간에서 + 9시간 = 대한민국 시간)
초기 셋팅값이 잘못된 것으로 판단
-> 셋팅값 조절하여 다시 시험해볼 것 / 혹은 UBX 프로토콜로 전환

## Slide 21
출처
https://eteo.tistory.com/124 (GPS 정의, 파싱)
https://ko.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183 (NMEA 프로토콜)
https://youtu.be/1pXZ6rzDlzo (STM32 GPS 강의-1)
https://youtu.be/tq_RoaPLahk (STM32 GPS 강의-2)
https://github.com/leech001/gps (STM32 GPS 예시코드)
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15139411 (제품 구입 사이트 : 디바이스마트)
데이터시트

## Slide 22
감사합니다