## Slide 1
Wi-Fi
2023년도 ICT 동아리

## Slide 2
목차
1
Wi-Fi
2
AT command
2-1
개념과 종류
2-2
펌웨어와 결선도
2-3
코드
1-1
개념
1-2
장단점
1-3
Datasheet

## Slide 3
Wi-Fi
Part 1.

## Slide 4
WiFi
Part 1.
컴퓨터, 스마트폰, 태블릿, 스마트TV 등의 전자 기기들이 인터넷에 접속하고 통신할 수 있는 무선 네트워크 기술
1-1 개념
ESP8266-01s

## Slide 5
Part 1.
Wi-Fi
1-2 장단점
장점 | 단점
- 물리적 케이블 없이 자유로이 이동하며 사용 가능 - 가정, 사무실 등 여러 기기를 동시에 연결하여 사용 가능 - 하나의 인터넷 회선을 공유하여 사용 가능 - 설치가 간편하고, 사용자 친화적인 설정화면으로 쉬운 설정 가능 | - 유선보다 상대적으로 속도가 느리고, 보안에 취약 - 물리적 손상과 기술적인 문제로도 고장 가능성 있음 - 장애물에 Wi-Fi신호가 제한되고, 무선 간섭이 발생하면 품질이 하락 - 무선 네트워크 과다 사용 시 소모되는 전력 소비가 높아 배터리의 수명 단축

## Slide 6
Part 1.
Wi-Fi
1-3 Datasheet
Esp-01 datasheet

## Slide 7
Part 1.
Wi-Fi
1-3 Datasheet
Esp-01 datasheet

## Slide 8
AT command
Part 2.

## Slide 9
Part 2.
AT command
2-1 개념과 종류
Attention command의 약자로,
일반적으로 모뎀, 블루투스 모듈, GSM 모듈, Wi-Fi 모듈 등과 같은
통신 장치에서 특정한 동작을 수행하도록 지시하는 명령어.
9600 또는 115200의 Baud rate로, 시리얼 통신을 통해 송수신 가능

## Slide 10
Part 2.
AT command
2-1 개념과 종류
command | 기능 | 예시
AT | AT command 작동 확인 | AT =>OK
AT+CWMODE | 와이파이 모드 1: STA 2: AP 3: STA/AP | AT+CWMODE? =>AT+CWMODE=1
AT+CWLAP | 접속 가능한 AP리스트 출력 | AT+CWLAP =>리스트 출력
STA(Station): AP(공유기)에 접속할 수 있게, AP에서 뿌리는 데이터 신호를 받을 수 있는 모드
AP(Access Point): 공유기같이, 다른 장치가 접속할 수 있는 모드
STA-AP: STA와 AP모드가 가능한 복합 모드
현재 모드를 묻고, 현재 STA모드 응답.
물음표 대신, =1or2or3을 입력하여 명령 가능
Wi-Fi에서 사용한 명령어 일부

## Slide 11
Part 2.
AT command
2-1 개념과 종류
command | 기능 | 예시
AT+CWJAP | AP 접속 | AT+CWJAP=“SSID”,”pw” =>OK
AT+CWQAP | 연결된 AP접속 종료 | AT+CWQAP =>disconnect
AT+CWLIF | 접속된 AP의 IP출력 | AT+CWLIF =>IP출력
Wi-Fi에서 사용한 명령어 일부

## Slide 12
Part 2.
AT command
2-1 개념과 종류
+CWLAP:2,”MyNetwork”,-50,”00:11:22:33:44:55”,6
+CWLAP:<ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch>
AT+CWLAP를 사용하여 스캔된 주변의 Wi-Fi의 정보
+CWLAP:<암호화유형>,<Wi-Fi이름>,<수신신호강도>,<AP의 MAC주소>,<Wi-Fi채널>
암호화 유형 | 의미
0 | Open: 보안이 없어 비밀번호가 필요하지 않음
1 | WEP: 유선 동등 보안 키를 사용한 보안
2 | WPA_PSK: WEP을 대체하며, 개인용에서 사용
3 | WPA2_PSK: 조금 더 높은 보안의 개인용에서 사용
4 | WPA_WPA2_PSK: WPA/WPA2 혼합 PSK, 더 높은 보안 수준 제공
5 | WPA2_ENTERPRISE: 엔터프라이즈 환경에서 사용, 복잡한 인증 절차 필요
PSK(Pre-Shared Key): 사전에 공유된 암호 키를 사용하여 인증하는 방식
WEP(Wired Equivalent Privacy): 초기 무선네트워크 보안 프로토콜 중 하나

## Slide 13
Part 2.
AT command
2-2 펌웨어와 결선도
모듈의 펌웨어를 업그레이드 해야 AT command를 사용할 수 있음.
- 펌웨어 다운을 위한 결선도
- 펌웨어 프로그램
RXD – TX
TXD – RX

## Slide 14
Part 2.
AT command
2-2 펌웨어와 결선도
Baud rate = 9600
Hercules의 포트와 Baud 동일

## Slide 15
Part 2.
AT command
2-3 코드
순서도
For(int cnt=0; cnt<4; cnt++)
UART5에 AT송신
0.5초 지연
5초 지연
Wi-Fi연결 명령 전송
연결된 IP출력 명령
10초 지연
UART5
인터럽트
확인
Callback함수 호출
UART2로 전송
usart5
비동기수신모드
UART2
인터럽트
확인
UART5로 전송
usart2
비동기수신모드
시작
배열 선언
함수초기화
usart2
비동기수신모드
usart5
비동기수신모드
AT 배열 저장
참
거짓

## Slide 16
Part 2.
AT command
2-3 코드
비동기 수신 모드 설정,
수신 버퍼가 채워질 때마다 HAL_UART_RxCpltCallback 호출

## Slide 17
Part 2.
AT command
2-3 코드
HAL_UART_Transmit로 UART5를 통해 AT명령어 전송,
HAL_Delay로 간격 두기
->AT+CWJAP 명령어 전송
->AT+CIFSR 명령어 전송
UART 수신 완료 콜백 함수
Huart->Instance==UART5, UART5 수신 인터럽트의 발생 여부 확인
UART5에서 수신하여 UART2로 전송, UART5를 비동기 수신 모드 설정
Huart->Instance==UART2, UART2 수신 인터럽트의 발생 여부 확인
UART2에서 수신하여 UART5로 전송, UART2를 비동기 수신 모드 설정

## Slide 18
Part 2.
AT command
2-3 코드
- Hercules 실행 결과
기존 모드와 현재 설정한 모드가 1로 일치하여, 변동 없음
스캔된 근처 AP 목록
연결
연결된 AP의 IP출력

## Slide 19
출처
- ESP 펌웨어 ZIP과 방법
- AT 명령어 종류
- esp-01 datasheet
- Wi-Fi 모드 설명
-순서도 종류

## Slide 20
감사합니다