## Slide 1: STM Clock

## Slide 2: Clock
일정한 시간 간격으로 0과 1의 값이 번갈아 나타낸다.
내부 외부 또는 low/high speed의 분류에 따라 HSE,HSI,LSE,LSI로 분류된다.

## Slide 3: LSE(Low-Speed External)
외부 크리스탈 오실레이터를 사용하는 저속 클락소스이다.
매우 정밀하고 안정적이며 낮은 소비 전력을 사용한다.
외부 연결이 필요하기 때문에 보드 공간을 더 차지하고 비용이 높아질 수 있다.
RTC(Real Time Clock)의 클락소스를 사용한다

## Slide 4: LSI(Low-Speed Internal)
내장 RC 오실레이터를 사용하는 저속 클락소스이다.
외부 연결이 필요하지 않아 보드 공간을 절약하고 비용을 줄일 수 있다.
LSE에 비해 정밀도가 낮고 온도 변화에 민감하다.
RTC백업 클락소스를 사용한다.

## Slide 5: System Clock
HSI,HSE,PLL 중에 클락소스로부터 선택적으로 설정될 수 있다.
PLL은 HSI 또는 HSE 기반으로 더 높은 주파수의 클락을 생성하는 회로이다.
내부에는 여러 장치에 공급을 한다. HCLK,PCLK1,PCLK2​
AHB, APB2, APB1 3개의 버스에 물려있는 장치들에게 공급한다.

## Slide 7
HSE Disable에서 Crystal/Ceramic Resonator를 선택해준다.

## Slide 8: PLL(위상 동기회로)
PLL은 주파수를 고정된 배수로 증폭시키는 회로이다. 마이크로컨트롤 러에서는 PLL을 사용하여 기본 클락소스(HIS 또는 HSE)의 주파수를 증폭시켜 더 높은 클락속도를 얻을 수 있다. 어떤 것을 사용할지는 상황과 요구에 따라 다를 수 있다

## Slide 9: HSE(High-Speed External)
외부에 부착한 크리스탈이나 오실레이터의 주파수를 클락소스로 사용한다.
정밀도가 높고 안정적이며 높은 주파수를 지원한다.
PLL 입력 클락으로 사용된다

## Slide 10: HSI(High-Speed Internal)
내부 RC 오실레이터의 주파수를 클락소스로 사용한다.
외부 연결이 필요하지 않아 보드 공간을 절약하고 비용을 줄일 수 있다.
HSE에 비해 정밀도가 낮고 온도 변화에 민감하다.
HSE가 준비될 때까지 임시 클락으로 사용된다.

## Slide 11: AHB
DMA,RCC,Flash,Memory I/F, OTG 등이 연결된다.
System-On-a-Chip(하나의 집적 회로에 다양한 기능을 가진 전자 시스템을 구현하는 기술) 설계 내에서 효율적인 통신 및 데이터 전송을 가능하게 하는데 중요한 역할을 하는 다목적 고성능 버스 아키텍처이다.

## Slide 12: HCLK
AHB 버스에서 파생된 고속 시스템 클락이다.
프로세서 코어, 고성능 주변 장치 및 메모리 인터페이스와 같은 중요한 시스템 구성 요소에 고대역폭 및 효율적인 클락소스를 제공한다.

## Slide 13: APB2
UART1,ADC,TIM1,SPI1,GPIO,AFOIO 등이 연결된다.
공급클락 디자인에서 사용되는 저속 주변 장치 버스 아키텍처이다.
AHB보다 느린 속도로 작동하지만, 저전력 소비와 간단한 인터페이스 설계가 장점이다.

## Slide 14: PCLK2
APB2와 버스에 연결된 주변 장치와 클락 소스 역할을 한다

## Slide 15: APB1
UART2,3 , TIM2,3,4, I2C, SPI2,3 등이 연결된다.
저속 버스 아키텍처이다.
고대역폭 데이터시스템 요소 간에 통신 및 데이터 전송이 필요하지 않은 프로세서 코어와 다양한 저전력 주변 장치 간의 인터페이스 역할이다.

## Slide 16: PLCK1
APB1 버스에 연결된 다양한 저전력 주변 장치의 클락소스 역할을 한다.
주변 장치들끼리 시스템 요소 간에 통신 및 데이터 전송을 가능하게 한다.

## Slide 17: 감사합니다.